ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЯМОЙ  ЮБКИ

| № п/п | Наименование операции | Инструкционные указания. Т.У. |
| --- | --- | --- |
| Заготовка |
| Переднее полотнище юбки с отрезной кокеткой |
| 1 | Обметать боковые срезы переднего полотнища юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
| 2 | Притачать кокетку к верхним срезам переднего полотнища юбки | Кокетку притачивают к переднему полотнищу юбки, совмещая монтажные надсечки. Шов притачивания кокетки к переднему полотнищу юбки - 1,0 см |
| 3 | Заутюжить шов притачивания кокетки переднего полотнища | На кокетку, до полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 4 | Настрочить шов притачивания кокетки переднего полотнища | На кокетку швом шириной 0,1 - 0,2см |
| Заднее полотнище юбки с отрезной кокеткой |
| 5 | Намелить вытачки на деталях заднего полотнища юбки | 2 вытачки по лекалу. |
| 6 | Стачать вытачки на деталях заднего полотнища юбки | По намелке от среза к концу вытачки сходя на нет, в начале и конце сточки закрепки длиной 0, 7 - 1,0 см. |
| 7 | Заутюжить вытачки | К средним срезам заднего полотнища юбки, соблюдая режим ВТО. |
| 8 | Притачать кокетку к верхним срезам заднего полотнища юбки | По кокетке, шов притачивания кокетки 1,0 см |
| 9 | Заутюжить шов притачивания кокетки заднего полотнища | На кокетку, до полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 10 | Настрочить шов притачивания кокетки заднего полотнища | на кокетку швом шириной 0,2 см |
| 11 | Приклеить клеевую кромку | Шириной 1,5см вдоль средних срезов заднего полотнища юбки (в области разреза на 2,0см выше надсечки), в области застежки |
| 12 | Обметать боковые и средние срезы заднего полотнища юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
| 13 | Стачать средние срезы заднего полотнища юбки | От надсечки в области застежки до надсечки в области разреза юбки шириной шва 1,0 см |
| 14 | Разутюжить средний шов заднего полотнища юбки, заутюжить припуски среднего шва в области застежки и разреза по низу юбки | До полного прилегания соблюдая режим ВТО |
| 15 | Притачать потайную тесьму молнию к средним срезам з/п юбки | С помощью спец/лапки к припускам среднего шва, отступая от верхних срезов кокетки на 0,5 см. |
| Обтачки верхнего края юбки |
| 16 | Приклеить клеевую кромку | Шириной 1,0 см вдоль верхних срезов обтачек на 0,3см от срезов |
| 17 | Стачать боковые срезы обтачек | Швом шириной 1,0 см, вкладывая по надсечкам сложенные пополам полоски вешалочной тесьмы для хранения юбки в подвешенном виде (вешалочная петля в готовом виде 6 см) |
| 18 | Вырезать припуск шва обтачек | На уголок (у верхних срезов) |
| 19 | Разутюжить боковые швы обтачек | До полного прилегания, направляя петлю вешалочной тесьмы на обтачку п/п юбки. |
| 20 | Обметать нижние срезы обтачки юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
|  | МОНТАЖ |  |
| 21 | Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнища юбки | Швом шириной 1,0 см |
| 22 | Подрезать боковые швы | На уголок у верхних срезов. |
| 23 | Разутюжить боковые швы юбки | До полного прилегания соблюдая режим ВТО. |
| 24 | Притачать обтачки к среднему срезу кокеток заднего полотнища юбки | Швом шириной 0,7 см |
| 25 | Обтачать верхние срезы кокеток юбки обтачками | Швом шириной 0,7 см по обтачке. |
| 26 | Надсечь припуски шва обтачивания | Не доходя до строчки 0,2 см. |
| 27 | Вырезать припуск шва в уголке застежки | Не доходя до строчки 0, 2 см. |
| 28 | Настрочить шов обтачивания верхнего среза юбки | Швом шириной 0,2 см, направляя шов на обтачки, отступая от шва притачивания обтачки 3,0 см. |
| 29 | Приутюжить шов обтачивания кокетки | Вывернуть углы в области застежки, приутюжить по верхнему краю с выправлением канта 0,2 - 0, 3 см |
| 30 | Закрепить внутренней строчкой припуск шва стачивания обтачки и кокетки | По боковым швам в области вешалочной петли |
| 31 | Настрочить обтачку юбки | В шов притачивания кокетки |
| 32 | Обметать нижние срезы юбки | По лицевой стороне швом шириной 0,4 – 0,5 см |
| 33 | Застрочить припуски разреза и низа юбки | Швом шириной 0,1 - 0,2 см. |
| 34 | Чистка юбки от ниток, намелок. Окончательная ВТО юбки | Приутюживание низа, разреза, области застежки юбки, удаление заминов. |